## Slide 1: Code Erklärung

## Slide 2: App_main()
app_main() ist selbst ein FreeRTOS-Task.
Sie startet drei weitere Tasks (ADC, LED, Data Send).
Dann initialisiert sie Hardware und Interrupts.
Anschließend bleibt sie in einer Endlosschleife und wartet blockierend auf Hall-Sensor-Ereignisse.
Alles läuft multitaskingfähig und echtzeitgesteuert.

## Slide 3
xTaskCreate(ADC_Task, "ADC_Task", 4096, NULL, 10, &myTaskHandle_ADC);
xTaskCreate(LED_Task, "LED_Task", 4096, NULL, 1, &myTaskHandle_LED);
xTaskCreate(send_data_task, "send_data_task", 2048, NULL, 5, NULL);
Drei parallel Aufgaben die der FreeRTOS-Scheduler gleichzeitig verwaltet
ADC_Task: lies analoge Werte ein, Prio 10 (sehr hoch)
LED_Task: steuert Status-LEDs, Prio 1 (send niedrig)
Send_data_task: sendet/empfängt Daten über UART, Prio 5 (mittel)
xTaskCreate() legt jeden Task im Scheduler an, aber sie werden automatisch gestartet, sobald app_main() weiterläuft.

## Slide 4
Init_Timers(Frequency_Current);
→ Diese Funktion richtet die drei PWM-Timer des ESP32-MCPWM-Moduls ein, um einen dreiphasigen BLDC-Motor anzusteuern.

## Slide 5: ESP_LOGI(TAG, "Create Hall sensor capture channels"); mcpwm_cap_timer_handle_t cap_timer = NULL; mcpwm_capture_timer_config_t cap_timer_config = { .group_id = 0, .clk_src = MCPWM_CAPTURE_CLK_SRC_DEFAULT, };
Erstellt einen Timer, der intern mit hoher Auflösung läuft.
Dieser Timer misst die Zeit zwischen den Signalflanken.
Er dient als gemeinsame Zeitbasis für alle drei Capture-Kanäle.

## Slide 6: ESP_ERROR_CHECK(mcpwm_new_capture_timer(&cap_timer_config, &cap_timer)); mcpwm_cap_channel_handle_t cap_channels[3]; mcpwm_capture_channel_config_t cap_channel_config = { .prescale = 1, .flags.pull_up = false, .flags.neg_edge = true, .flags.pos_edge = true, };
ESP_ERROR_CHECK(mcpwm_new_capture_timer(&cap_timer_config, &cap_timer));
→ Erzeugt und initialisiert einen Capture-Timer, also eine hochauflösende interne Uhr.
Dieser Timer läuft kontinuierlich mit hoher Frequenz (z. B. 80 MHz oder 160 MHz) und dient als Zeitbasis für alle Capture-Ereignisse.
Jedes Mal, wenn ein Eingangspin (z. B. Hall-Sensor A) eine Flanke erkennt, wird der aktuelle Timerwert gespeichert → du bekommst die exakte Zeit dieser Flanke.